Informácia o dodržaní emisných limitov,

# množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona  č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

## Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

| Rok: 2015 |
| --- |
| Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Priemerná ročná hodnota [mg/m3N] | Množstvo ZL [t.rok-1] |
|  | PPH | PDH |  |  |
| CO | 100 | 50 | 4,66 | 0,932 |
| HCl | 60 | 10 | 1,29 | 0,266 |
| NOx | 400 | 200 | 141,57 | 27,555 |
| SO2 | 200 | 50 | 5,56 | 1,051 |
| TOC | 20 | 10 | 2,23 | 0,234 |
| TZL | 30 | 10 | 0,41 | 0,048 |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka              PPH – priemerná polhodinová hodnota          PDH – priemerná denná hodnota       TZL – tuhé znečisťujúce látky       SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka                       CO – oxid uhoľnatý                                        HCl – plynné zlúčeniny chlóru           TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2 - odstavený z dôvodu požiaru turbogenerátora (dňa 23.2.2015)

| Rok: 2015 |
| --- |
| Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Priemerná ročná hodnota [mg/Nm3] | Množstvo ZL [t.rok-1] |
|  | PPH | PDH |  |  |
| HCl | 60 | 10 | 5,18 | 0,2947 |
| CO | 100 | 50 | 29,59 | 1,772 |
| NOx | 400 | 200 | 127,2 | 7,284 |
| SO2 | 200 | 50 | 8,77 | 0,4889 |
| HF | 4 | 1 | 0,27 | 0,0166 |
| TOC | 20 | 10 | 2,27 | 0,1296 |
| TZL | 30 | 10 | 5,35 | 0,308 |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka              PPH – priemerná polhodinová hodnota          PDH – priemerná denná hodnota       TZL – tuhé znečisťujúce látky       SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka                       CO – oxid uhoľnatý                                        HCl – plynné zlúčeniny chlóru           TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

F 1301/13/2007