Informácia o dodržaní emisných limitov,

# množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona  č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

## Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

| Mesiac: August 2015 |
| --- |
| Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Priemerná mesačná hodnota [mg.m-3] | Množstvo ZL [t.mesiac-1] |
|  | PPH | PDH |  |  |
| CO | 100 | 50 | 2,35 | 0,046 |
| HCl | 60 | 10 | 0,38 | 0,004 |
| NOx | 400 | 200 | 128,19 | 2,488 |
| SO2 | 200 | 50 | 4,93 | 0,094 |
| TOC | 20 | 10 | 2,35 | 0,045 |
| TZL | 30 | 10 | 0,32 | 0,004 |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka              PPH – priemerná polhodinová hodnota          PDH – priemerná denná hodnota       TZL – tuhé znečisťujúce látky       SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka                       CO – oxid uhoľnatý                                        HCl – plynné zlúčeniny chlóru           TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2 – odstávka z dôvodu požiaru turbogenerátora

| Mesiac: August 2015 |
| --- |
| Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm-3] | Množstvo ZL [t.mesiac-1] |
|  | PPH | PDH |  |  |
| HCl | 60 | 10 | 0 | 0 |
| CO | 100 | 50 | 0 | 0 |
| NOx | 400 | 200 | 0 | 0 |
| SO2 | 200 | 50 | 0 | 0 |
| HF | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TOC | 20 | 10 | 0 | 0 |
| TZL | 30 | 10 | 0 | 0 |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka              PPH – priemerná polhodinová hodnota          PDH – priemerná denná hodnota       TZL – tuhé znečisťujúce látky       SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka                       CO – oxid uhoľnatý                                        HCl – plynné zlúčeniny chlóru           TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

F 1301/13/2007